| P0030 | Подогревающий резистор переднего лямбда-зонда. Обрыв цепи |
| --- | --- |
| P0031 | Подогревающий резистор переднего лямбда-зонда. Короткое замыкание |
| P0032 | Подогревающий резистор переднего лямбда-зонда. Короткое замыкание |
| P0036 | Подогревающий резистор заднего лямбда-зонда. Обрыв цепи |
| P0037 | Подогревающий резистор заднего лямбда-зонда. Короткое замыкание |
| P0038 | Подогревающий резистор заднего лямбда-зонда. Короткое замыкание |
| P0053 | Подогревающий резистор переднего лямбда-зонда. Некорректное сопротивление |
| P0054 | Подогревающий резистор заднего лямбда-зонда. Некорректное сопротивление |
| P0106 | Датчик разряжения во впускном коллекторе. Неисправность |
| P0107 | Датчик разряжения во впускном коллекторе. Короткое замыкание |
| P0108 | Датчик разряжения во впускном коллекторе. Короткое замыкание |
| P0112 | Датчик температуры всасываемого воздуха. Низкое напряжение |
| P0113 | Датчик температуры всасываемого воздуха. Высокое напряжение |
| P0116 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. Неисправность |
| P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. Низкое напряжение |
| P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. Высокое напряжение |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки. Низкое напряжение |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки. Высокое напряжение |
| P0130 | Лямбда-зонд передний. Неисправность |
| P0132 | Лямбда-зонд передний. Напряжение высокое |
| P0134 | Лямбда-зонд передний. Короткое замыкание |
| P0136 | Лямбда-зонд задний. Неисправность |
| P0138 | Лямбда-зонд задний. Напряжение высокое |
| P0140 | Лямбда-зонд задний. Короткое замыкание |
| P0201 | Форсунка первого цилиндра. Обрыв цепи |
| P0202 | Форсунка второго цилиндра. Обрыв цепи |
| P0203 | Форсунка третьего цилиндра. Обрыв цепи |
| P0204 | Форсунка четвертого цилиндра. Обрыв цепи |
| P0261 | Форсунка первого цилиндра. Короткое замыкание |
| P0262 | Форсунка первого цилиндра. Короткое замыкание |
| P0264 | Форсунка второго цилиндра. Короткое замыкание |
| P0265 | Форсунка первого цилиндра. Короткое замыкание |
| P0267 | Форсунка третьего цилиндра. Короткое замыкание |
| P0268 | Форсунка первого цилиндра. Короткое замыкание |
| P0270 | Форсунка четвертого цилиндра. Короткое замыкание |
| P0271 | Форсунка первого цилиндра. Короткое замыкание |
| P0301 | Отсутствие искры в первом цилиндре |
| P0302 | Отсутствие искры во втором цилиндре |
| P0303 | Отсутствие искры в третьем цилиндре |
| P0304 | Отсутствие искры в четвертом цилиндре |
| P0321 | Шестерня датчика коленвала. Повреждение |
| P0324 | Датчик детонации. Неисправность |
| P0327 | Датчик детонации. Низкое напряжение |
| P0328 | Датчик детонации. Высокое напряжение |
| P0340 | Датчик положения распредвала. Неисправен |
| P0341 | Датчик положения распредвала. Обрыв цепи |
| P0342 | Датчик положения распредвала. Короткое замыкание |
| P0343 | Датчик положения распредвала. Короткое замыкание |
| P0443 | Адсорбер. Обрыв цепи клапана |
| P0458 | Адсорбер. Короткое замыкание цепи клапана |
| P0480 | Вентилятор системы охлаждения (для кондиционера). Обрыв цепи |
| P0481 | Вентилятор системы охлаждения (для охлаждения двигателя). Обрыв цепи |
| P0501 | Датчик положения коленвала. Неисправность |
| P0506 | Низкий холостой ход |
| P0507 | Высокий холостой ход |
| P0508 | Клапан холостого хода. Короткое замыкание |
| P0509 | Клапан холостого хода. Обрыв цепи |
| P0511 | Клапан холостого хода. Короткое замыкание |
| P0537 | Датчик температуры испарителя. Низкое напряжение |
| P0538 | Датчик температуры испарителя. Высокое напряжение |
| P0562 | Аккумулятор. Низкое напряжение |
| P0563 | Аккумулятор. Высокое напряжение |
| P0602 | ЕБУ неисправен |
| P0627 | Реле бензонасоса. Обрыв цепи |
| P0628 | Реле бензонасоса. Короткое замыкание |
| P0629 | Реле бензонасоса. Короткое замыкание |
| P0645 | Компрессор кондиционера. Обрыв цепи |
| P0646 | Компрессор кондиционера. Короткое замыкание |
| P0647 | Компрессор кондиционера. Короткое замыкание |
| P0650 | Контрольная лампа неисправности двигателя. Неисправна |
| P0691 | Реле вентилятора радиатора. Короткое замыкание (для кондиционера) |
| P0692 | Реле вентилятора радиатора. Короткое замыкание (для кондиционера) |
| P0693 | Реле вентилятора радиатора. Короткое замыкание (для охлаждения двигателя) |
| P0694 | Реле вентилятора радиатора. Короткое замыкание (для охлаждения двигателя) |
| P2177 | Обедненная смесь при средних нагрузках |
| P2178 | Обогащенная смесь при средних нагрузках |
| P2187 | Обедненная смесь при малых нагрузках |
| P2188 | Обогащенная смесь при средних нагрузках |